международные

правила класса

ФОРМУЛА

ВИНДСЕРФИНГ

2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

I – административная часть

Раздел A – Общее

A.1	Язык 	4

A.2	Сокращения 	4

A.3	Полномочия и ответственность

A.4	Управление Классом 	4

A.5	Правила ISAF 	4

A.6	Изменения в Правилах Класса 	4

A.7	Поправки к Правилам Класса 	5

A.8	Интерпретация Правил Класса 	5

A.9	Лицензированные производители 	5

A.10	Номера на парусах 	5

Раздел B – Правила допуска корпусов

B.1	Регистрация корпусов	5

ЧАСТЬ II – ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Раздел C – Гоночные условия

C.1	Общие правила	6

C.2	Экипаж 	6

C.3	Персональное снаряжение 	6

C.4	Реклама 	7

C.5    Корпус	7

C.6	Рангоут	7

C.7	Паруса	7

Раздел D– Корпус

D.1	Общие правила	8

Раздел E – Оборудование корпуса

E.1	Общие правила	8

Раздел F – Рангоут

F.1	Мачта 	8

F.2	Гик 	8

Раздел G – Паруса

G.1	Общие правила 	9

ВВЕДЕНИЕ

Доски, оборудование досок, рангоут и паруса подлежат обмеру.

Доски Формула Виндсерфинг могут быть произведены только зарегистрированными ISAF производителями. Оборудование является объектом контроля со стороны ISAF.

Правила, регулирующие использование снаряжения на протяжении гонки, указаны в разделе С данных Правил Класса, в Правилах Парусных Гонок и в Части I Требований к снаряжению.

Введение является информационной частью правил, правила Класса Формула Виндсерфинг начнутся со следующей страницы.

- АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Раздел A – Общее

A.1	ЯЗЫК

A.1.1	Официальным языком класса Формула является английский, в случае возникновения противоречий в переводе, приоритетными считать правила на английском языке.

A.1.2	Слово «должен» означает обязательное требование, слово «может» означает рекомендацию.

A.2	СОКРАЩЕНИЯ

A.2.1	ISAF	Международная Федерация парусного спорта

MNA	Национальный член ISAF

IFWC	Международный класс Формула Виндсерфинг

NCA	Национальная Ассоциация Класса

RRS      Правила Парусных Гонок и приложение B

ERS      Требования к снаряжению: 2005 –2008.

A.3	ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

A.3.1	Международным контролирующим органом Класса является ISAF, которая взаимодействует с IFWC во всех аспектах, связанных с данными Правилами Класса.

A.3.2	ISAF, IFWC или их полномочные представители не несут ответственности относительно данных правил.

A.4	УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ

A.4.1	В странах, где нет MNA, или где MNA не берет обязанности управлять Классом, все функции, указанные в данных правилах, должны быть возложены на NCA, признаваемую IFWC.

A.5	ПРАВИЛА ISAF

A.5.1     Данные правила Класса должны читаться совместно с правилами ERS.

A.5.2    За исключением заглавий, слово, напечатанное «полужирным» шрифтом, является определением ERS. Слово, напечатанное «курсивом», является определением RRS.

A.6        ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ КЛАССА

A.6.1    Для соревнований Класса –см. RRS 87.1.d) –применяется регламентирующий документ ISAF 26.5 (f). Для всех остальных соревнований применяется RRS 86.

A.6.2 На «закрытых» национальных соревнованиях организаторы могут разрешить использовать доски, не соответствующие пункту А.9 настоящих Правил.

A.7	ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ КЛАССА

A.7.1	Поправки к данным Правилам Класса должны быть одобрены ISAF в соответствии с инструкциями ISAF.

A.8	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВИЛ КЛАССА

A.8.1	Интерпретация Правил Класса должна выполняться в соответствии с инструкциями ISAF.

A.9	ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

A.9.1	Ни одна доска не может быть использована в соревнованиях IFWC пока её серийное производство не будет зарегистрировано в ISAF и включено в Список Выпускаемых Досок Формула Виндсерфинг по состоянию на 1 января года соревнования.

A.10	НОМЕРА НА ПАРУСАХ

A.10.1	Номера на парусах должны выдаваться национально, т.е. каждая страна выдает свои собственные номера. Если управлением Классом занимается MNA, то спортсмен должен обратиться за номером в свой MNA, в иных случаях спортсмен должен обратиться в NCA.

Раздел B – Правила допуска корпусов                                                 Доски, предназначенные для гонок, должны полностью соответствовать правилам данного раздела.

B.1        Регистрация корпусов

B.1.1    Все доски должны иметь логотип ISAF и надпись “ISAF Approved Series Production Board” («Допущенная ISAF серийная доска»).

часть II – ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Гонщик и доска во время гонок должны подчиняться правилам части 2. В случае противоречий, преимущество имеет Раздел С.

Правила части 2являются правилами открытого класса.

Раздел C – Гоночные  Условия

C.1	Общие правила

C.1.1	Ограничения

- На протяжении серии гонок не может быть использовано более 1 доски, 3 парусов и 3 плавников. На протяжении каждой гонки может использоваться только 1 доска, 1 парус и 1 плавник.

- Минимальный вес доски с петлями и плавником, без шарнира, должен составлять 8,5 кг.

C.1.2      ЗАМЕНА

- Судья может разрешить произвести замену невосстановимо  поврежденного снаряжения на аналогичный.

- Иное снаряжение не может быть заменено, в соответствии с Правилами Класса.

C.2	Экипаж

C.2.1	ОГРАНИЧЕНИЯ

(a)	Экипаж должен состоять из одного человека.

C.2.2	ЧЛЕНСТВО

- Гонщик не будет допущен к гонкам в Международных соревнованиях, если он не является членом NCA. В случае отсутствия NCA гонщик должен быть членом IFWC.

C.3	Персональное снаряжение

C.3.1	Необязательное снаряжение

(a)	Трапеция.

(b)	В изменение RRS 1.2 ношение спасательного жилета необязательно (однако, в Гоночной Инструкции может быть предписано обязательное использование). Если спасательный жилет указан как обязательное снаряжение в Гоночной Инструкции, то каждый участник должен быть одет во время гонок в жилет промышленного производства с положительным запасом плавучести в пресной воде не менее 4 кг. Плавучесть должна быть проверена путем крепления металлического груза весом 4 кг, жилет должен удерживать вес минимум 5 минут.

C.3.2	ОБЩИЙ ВЕС

Общий вес одетой экипировки не может превышать 9 кг.

C.3.3	ОГРАНИЧЕНИЯ

(a) A Утяжеляющий жилет запрещен.

C.4	РЕКЛАМА

C.4.1	ОГРАНИЧЕНИЯ

Реклама на оборудовании участника наносится согласно требованиям документа «2005 ISAF Regulations, Part IV, 20. Advertising Code», Категория С.

C.5	ОБОРУДОВАНИЕ КОРПУСА

C.5.1	ПЛАВНИК

- ОГРАНИЧЕНИЯ

Длина плавника не должна превышать 700 мм. Измерение проводится под углом 90% к поверхности днища.

C.5.2     ШВЕРТ

- ОГРАНИЧЕНИЯ

Использование шверта запрещено.

C.6         РАНГОУТ

C.6.1	МАЧТА

(a)	РАЗМЕР

Максимальная длина мачты не должна превышать 6250 мм от палубы.

(b)	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

(1)	Поворот мачты должен осуществляться не менее, чем на 90 градусов от вертикали во всех направлениях, если касание палубы не мешает этому.

(2)	Мачта должна легко и без применения инструмента отсоединяться от доски.

C.6.2	ГИК

(a)	РАЗМЕР

Рабочая длина гика, измеренная от передней части мачты до шкотового люверса, при  максимально набитом по гику парусе, не должна превышать 3010 мм.

(b)	Использование

(1)	Трапеционные шкоты должны быть прикреплены к гику.

C.7	ПАРУСА

C.7.1	ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Буквы принадлежности к стране и номера должны наноситься в соответствии с правилами RRS, если обратное не предписано данными Правилами Класса.

- Буквы и цифры на парусе должны контрастировать по цвету с парусом.

- Женщины должны нести на парусе знак "ромба", одинаковый с обоих сторон паруса, в верхней его части. Минимальная длина каждой стороны должна быть 150 мм.

Раздел D – Корпус

D.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

D.1.1	Идентификация

(a)	На доске должен быть нанесен уникальный серийный номер, присвоенный производителем

D.1.2	Размеры

Максимальная ширина доски не должна превышать 1005 мм, измеренная под углом 90% по отношению к диаметральной плоскости доски

D.1.3     ИЗМЕНЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Выравнивание нижней поверхности или преднамеренное удаление декоративного слоя(слоев) не запрещено.

Раздел E – Оборудование корпуса

E.1	Общие требования

E.1.1	Идентификация

(a)	Зарегистрированные плавники должны иметь серийный номер у основания

Раздел F – Рангоут

F.1	Мачта

F.1.1	конструкция

(a)	Сечение в любой части мачты должно быть круглым, и толщина стенки в сечении должна быть одинаковой.

(b)	Мачты с предзагибом запрещены.

(c)	Мачта должна гнуться одинаково во всех направлениях.

F.2	ГИК

Запасное правило

Раздел G – Паруса

G.1	Общие правила

G.1.2     Размер паруса

Максимальный размер паруса:

- Мужчины ………………...12.5 кв.м.

- Женщины и молодежь .…11.0 кв.м.

- Юниоры...………………...10.0 кв.м.

g.1.3    Измерения

Длина нижней части мачт-кармана должна быть не более 300 мм от точки измерения галсового угла.

Действительно:

Предыдущие издания:

© ISAF 2005

# Text boxes

Данная версия была обновлена в соответствии с изменениями в Правилах Парусных Гонок 2005-2008